Załącznik nr 2- Uproszczona specyfikacja urządzenia

| L.P. | Nazwa, marka, symbol urządzenia | …………………………………………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj parametru | Parametry minimalne/optymalne | Parametry oferowane |
| 1 | METODA OCZYSZCZANIA | STERYLIZACJA UV-C |  |
| 2 | TYP PROMIENNIKA UVC | 15W/G15T8 |  |
| 3 | ŻYWOTNOŚĆ PROMIENNIKA | 900 H ( 1000 WŁĄCZEŃ ) |  |
| 4 | PROMIENIOWANIE | 200-280 nm UVC |  |
| 5 | MOC PROMIENNIKA | 4x15,9W |  |
| 6 | ZABEZPIECZENIE | AUTOMATYCZNE PRZERWANIE PRACY W PRZYPADKU USZKODZENIA/ OTWARCIA KLAPY URZADZENIA |  |
| 7 | ZALECANY OBSZAR PRACY/SKUTECNOŚĆ STERYLIZACJI | OSZAR BLISKI 60 M2 |  |
| 8 | ZASILANIE | GNIAZDO STANDARDOWE 230V 15 A |  |
| 9 | INNE ISTOTNE CECHY URZADZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ OFERTY |  |

……………………………………………………………………

/ data oraz czytelny podpis oferenta/